## Slide 1
NÁZEV: VY_32_INOVACE_3.2.8.3. M 14
NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Strančice, okres Praha - východ
AUTOR: Ing. Miluše Pavelcová
TÉMA: Elektromotor
ČÍSLO PROJEKTU:
CZ.1.07/1.4.00/21.2976

## Slide 2: Anotace
Prezentace je určena žákům 8. tříd základních škol.
V první části je popsán princip elektromotoru. Jsou zde uvedeny druhy, režimy provozu a části elektromotoru. Připojeny jsou dva odkazy na Wikipedii, kde se žáci dozvědí více o elektromotoru a dynamu.
Ve druhé části prezentace jsou zmíněny možnosti využití elektromotoru.
Na závěr je uveden český výrobce malých elektromotorů Atas elektromotory Náchod a.s. a připojeno výroční video tohoto podniku.

## Slide 3: Elektromotor

## Slide 4: Elektromotor

## Slide 5
Elektromotor je elektrický stroj, který slouží k přeměně elektrické energie na mechanickou práci.
Většinou jde o točivý stroj, ale existují i netočivé elektromotory, např. lineární elektromotor.

## Slide 6: Princip elektromotoru
Elektromotor přeměňuje elektrickou energii na mechanickou, případně také naopak.
Zjednodušeně si lze představit, že se využívá vzájemné přitahování elektromagnetů, elektromagnetu a permanentního magnetu nebo elektromagnetu a železa. Sílu a polaritu elektromagnetu můžeme řídit velikostí elektrického proudu, který do něj pustíme.

## Slide 7: Elektrický motor má tři režimy provozu
Motorický režim - motor odebírá elektrickou energii z elektrické sítě nebo z baterie a přeměňuje ji na mechanickou energii na hřídeli.
Generátorický režim - motor odebírá mechanickou energii z kinetické nebo polohové energie stroje připojeného na hřídel a dodává ji zpět do elektrické sítě, do baterie nebo do elektrické zátěže.
Režim brzdy - motor odebírá mechanickou energii z kinetické nebo polohové energie stroje připojeného na hřídeli a přeměňuje ji na teplo (zahřívá se).

## Slide 8: Točivý elektromotor má dvě části
Stator je pevná část stroje, která bývá vnější částí stroje. Na statoru bývají upevněny cívky vinutí s magnetickým obvodem, magnety a elektromagnety. V dutině statoru je pohyblivě umístěn rotor.
Rotor je otočná část stroje s magnetickým obvodem, vinutím a hřídelí, na které jsou nasazeny kroužky nebo komutátor.

## Slide 9: 3 fázový synchronní elektromotor v pohybu (vektory ukazují výsledné magnetické pole vytvořené statorem)

## Slide 10: Lineární elektromotor
Lineární elektromotor je elektrický motor, který nevykonává pohyb rotační, ale posuvný. Jde o netočivý elektrický stroj, který nemá žádné rotující součásti.
Jedná se o mnohapólový motor, jehož stator je rozvinut do délky podél celé pojezdové dráhy stroje.

## Slide 11: Využití lineárního elektromotoru
Využívá se například v dopravě pro pohon vlaků na magnetickém polštáři (maglev).
Používal se pro pohon čtecích hlav starších (převážně sálových) HDD jednotek.
V poslední době se lineární motor často využívá i pro rozhoupávání zvonů.

## Slide 12: Další využití lineárního elektromotoru
Na lineárním principu také pracují speciální elektrické stroje určené pro přeměnu elektrické energie na mechanickou energii ve formě zvuku – reproduktory.
Další využití je v přesných CNC obráběcích strojích (např. brusech), kde jemný magnetický pohyb vítězí nad mechanickými převody, které trpí vůlemi.

## Slide 13: Maglev

## Slide 14: Atas elektromotory Náchod a.s.
Atas Náchod je tradiční český výrobce malých elektromotorů do 1kW již od roku 1928.
Vyrábí malé elektromotory určené pro všeobecné použití a regulaci.
Video

## Slide 15: Citace
JÁCHIM, František a Jiří TESAŘ. Fyzika pro 8. ročník základní školy. Dotisk 1. vydání. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, a. s., 2000. ISBN 80-7235-076-5.
Elektromotor. Hybrid.cz [online]. [cit. 2012-05-20]. Dostupné z: http://www.hybrid.cz/elektromotor
Elektromotor. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-05-20]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektromotor#Line.C3.A1rn.C3.AD_elektromotor
Maglev. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-05-20]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Maglev