## Slide 1
ANOTACE: Materiál je určen pro žáky 8. ročníku a slouží k výkladu nového učiva.
VY_32_INOVACE_CH.8.A.16-20
Název školy: ZŠ Štětí, Ostrovní 300 Autor: Mgr. Tereza Hrabkovská Název materiálu: VY_32_INOVACE_CH.8.A.16_PALIVA
Název: Paliva Číslo operačního programu: CZ.1.07/1.4.00/21.1693 Název projektu: PRIMA ŠKOLA
Vzdělávací oblast/obor: Člověk a příroda/Chemie
Tematický okruh/téma: Uhlovodíky/Paliva
Vytvořeno: 29. 1. 2012

## Slide 2: Benzín
Z čeho se získává benzín?
Jak se nazývá proces zpracování ropy, při kterém získáváme benzín?
Benzín je tvořen kapalnými uhlovodíky (C5–C11).
-> alkany, cykloalkany, areny
Čistý benzín je bezbarvý.
Víš, proč se benzín dobarvuje?

## Slide 3
Znáš vlastnosti benzínu?
-> skupenství, zápach, rozpustnost ve vodě, hořlavost, vliv na zdraví člověka.
Proč není vhodné hasit benzín vodou?
Proč máme tolik druhů benzínu?
Co znamená číselné označení benzínu?
Special 91
Natural 95
Natural 98

## Slide 4
Číselné označení benzínu udává oktanové číslo.
Udává odolnost paliva proti samozápalu - „klepání“ motoru.
Porovnává se se směsí n-heptanu (okt. č.0) a izo-oktanu (okt. č. 100).
Pro zvýšení oktanového čísla benzínu se přidávají antidetonační látky.
Oktanové číslo je jedním z ukazatelů kvality benzínu.

## Slide 5: Motorová nafta
Používá se označení „diesel“.
Je tvořena kapalnými uhlovodíky s větším počtem uhlíku (C12–C22).
Obsahuje parafinické uhlovodíky, které při nízkých teplotách vytvářejí krystaly
->zamrzání nafty.
Kvalitu motorové nafty určujeme pomocí cetanového čísla.

## Slide 6: Další paliva
LPG (Liquefied Petroleum Gas) je zkapalněný propan-butan.
CNG (Compressed Natural Gas) je stlačený zemní plyn.
Bioplyn obsahuje především methan a používá se například pohonu dopravních prostředků.

## Slide 7: Použité zdroje
Kliparty Office [online]. 2012 [cit. 2012-1-29]. Dostupné z www:
http://office.microsoft.com/cs-cz/