## Slide 1
Digitální učební materiál
Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0891
Číslo materiálu | VYS_32_INOVACE_05_Elektrolýza – měření náboje
Název školy | Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934
Autor | Ing. Václav Opatrný
Tematický celek | Elektrotechnika
Ročník | 1. ročník
Datum tvorby | 12.7.2012
Anotace | Metodický pokyn
Zajímavá elektrolýza – úkol pro několik skupin žáků. Základem demonstrace je elektrochemická metoda, vedoucí k ověření velikosti elementárního náboje (náboje jednoho elektronu). Využívá se poznatků z vedení elektrického proudu a stanovených hodnot fyzikálních konstant. Měření měrného náboje elektronu je popsáno v různých zdrojích na základě působení elektromagnetického pole na svazek letících elektronů. Pro žáky prvních ročníků je tento známý a velmi jednoduchý pokus vhodnější. Pomůcky lze snadno obstarat. | Nejprve je třeba žáky seznámit s myšlenkou, jak lze pomocí elektrolýzy určit počet molekul plynu, který by se za normálních podmínek co nejvíce podobal ideálnímu plynu. Dalším úkolem pro jednotlivé skupiny je získání informací o Lochsmidtovo čísle (např. Wikipedie). Pak následuje informace o použitých pomůckách a zadání úkolu. Nakonec společnými silami a pomocí sdělení posledního snímku stanovit postup, jak se pokusem dopracovat k co nejpřesnější hodnotě elementárního náboje. Důraz je kladen na samostatný úsudek žáků.

## Slide 2: Měření náboje elektronu
Zajímavá elektrolýza
Úkol pro tři skupiny
Úvodní úkol:
Pomocí Internetového spojení získejte co nejlepší informace o Loschmidtovo čísle. Údaje zapište do pracovního sešitu a jednotlivý určený mluvčí každé skupiny je před ostatními přednese.

## Slide 3: Pomůcky a zadání úkolu
Pomůcky
El. obvod
Měřící zařízení
Elektrolyt
Ampérmetr
Plochá baterie
2 jehly jako elektrody
Skleněná nádobka
Roztok kyseliny sírové z akumulátoru automobilu
Injekční stříkačka
Stopky (hodinky)
Zadání úkolu
Pomocí výše uvedených pomůcek navrhněte postup, jak zjistit velikost náboje jednoho elektronu qe pomocí elektrolýzy roztoku kyseliny sírové
Pomocné informace: množství elektrolytu odměřeného do injekční stříkačky musí být celočíselným násobkem mililitru elektrolytu.

## Slide 4
1 2 3 4 5
ml
A
4,5 V
+
FeSO4
H2
Měříme procházející proud I a čas elektrolýzy t  Q = I.t
Každé vyloučené molekule vodíku odpovídá průchod dvou elektronů obvodem
N  počet vyloučených molekul vodíku zjistíme na základě poznatků o plynech
Pokud se spokojíme s hrubším určením náboje elektronu, můžeme za počet N vyloučených molekul vodíku (za normálních podmínek) v 1ml plynu použít číslo 2,7.1019 (Loschmidtovo číslo)
Toto číslo dostaneme, když Avogadrovu konstantu vydělíme objemem molu v 1ml plynu
qe =
I.t
2N
qe = 1,602.10-19 C
Obrazové materiály – archiv autora

## Slide 5: Postup při vlastním měření
Bezpečnostní podmínky pokusu – odměření celočíselného násobku 1 ml roztoku kyseliny sírové ve vhodném pracovním prostředí z předem připravené nádobky (kádinky)
Příprava elektrického obvodu a časomíry
Při samotném pokusu čekáme, až se vyvine 1 ml objemu vyloučeného vodíku
Zapíšeme velikost procházejícího proudu a čas, potřebný na vytvoření výše uvedeného objemu vodíku
Zapíšeme všechny okolnosti, které mohly ovlivnit přesnost měření
Vypočteme náboj 1 elektronu:
qe =
I.t
2N
Výsledek porovnáme s udávanou hodnotou elementárního náboje:
qe = 1,602.10-19 C

## Slide 6: Pracovní list – Zábavná elektrolýza
Název skupiny: | 
Použitá hodnota Lochsmidtova čísla: | 
Velikost protékajícího proudu: | 
Čas do vyloučení 1 ml vodíku: | 
Vypočtený náboj 1 elektronu: | 
Zhodnocení pokusu (jak velká byla odchylka od skutečné velikosti elementárního náboje, co způsobilo nepřesnost měření): |