## Slide 1: Logická organizace paměti

## Slide 2: Logická organizace paměti
Paměť je rozdělena na tři základní části:
Konvenční paměť (Conventional Memory) 0 – 640 KB.
Rezervovanou paměť (Reserved Memory) 640 – 1MB.
Paměť nad 1 MB

## Slide 4: Konvenční paměť 0 – 640 KB
Paměť je rozdělena na dvě části:
oblast vstupně/výstupních adres.
oblast určenou pro práci programů.
Paměť I/O (0 – 1 KB) – jedná se o prostor určený pro vstupně/výstupní adresy pomocí kterých komunikuje mikroprocesor s okolím.

## Slide 5: Konvenční paměť 0 – 640 KB
Programová část konvenční paměti ( 1 KB - kB):
Sloužila pro MS DOS a 16 bitové programy.
Do paměti se načítali také rezidentní programy a ovladače zařízení.
Rezidentní programy – jsou v paměti trvale a nahrával je tam sám uživatel
Ovladače zařízení – ovladače určené pro hardwarová zařízení – např. CD, myš…

## Slide 6: Rezervovaná paměť od 640 KB - 1 MB
Adresy této logické části paměti (od 640 KB - 1 MB) jsou rezervovány pro technické prostředky počítače. V rezervované paměti tedy neumějí pracovat žádné programy (nepoužívají její adresy).
Je rozdělena do tří částí:
Na začátku paměti je vymezený prostor pro grafický adaptér.
Poté je prostor určený pro jednotliví BIOSy jiných komponent (jsou umístěny na rozšiřujících kartách)
Na konci paměti je prostor pro systémový BIOS

## Slide 7: HMA High Memory Area
HMA je prvních 64 KB paměti nad jedním MB. Tuto paměť dokážou používat některé programy běžící pod MSDOS a také sám operační systém DOS, čímž se opět ušetří nějaká ta desítka KB v konvenční
Paměť nad 1 MB
- Slouží pro dnešní operační systémy

## Slide 8: Pracovní otázky:
Co to je logická organizace paměti?
Popište k čemu slouží konvenční paměť?
Popište k čemu slouží rezervovaná paměť?

## Slide 9: Použité zdroje:
HORÁK, Jaroslav. Hardwaer: učebnice pro pokročilé. 3. vydání. Brno: CP Books, a.s., 2005. ISBN 80-251-0647-0.