## Slide 1: Paměti typu ROM

## Slide 2: ROM – Read Only Memory
Jejich hlavní výhodou je to, že se nevymažou po vypnutí počítače. Proto se používají pro uložení BIOSU na základní desce.

## Slide 3: Druhy pamětí ROM
ROM – buňka paměti je představována elektrickým odporem nebo pojistkou. Výrobce elektronicky některé z nich přepálí. Přepálené buňky nesou logickou 0 a nepřepálené buňky logickou 1.
PROM – jsou založeny na podobném principu jako ROM, ale informaci do nich nezapisuje
Výrobce, ale uživatel pomocí programátoru paměti PROM.

## Slide 4: Druhy pamětí ROM
EPROM – patří mezi paměti, do nichž je možné opakovaně zapisovat. Paměťová informace se uchovává pomocí elektrického náboje. EPROM se programuje speciálním programátorem. Je ji možné vymazat pomocí ultrafialového záření (doba působení je asi půl hodiny) a po vymazání do ní opět lze zapsat nový program.
EEPROM – jsou opět mazatelné paměti. Na rozdíl od EPROM se mažou elektrickými impulsy, doba mazání se pohybuje v milisekundách. Počet zápisů a mazání v EEPROM i EPROM je ohraničený.

## Slide 5: Druhy pamětí ROM
Flash-PROM – v principu se s ní dá pracovat jako s RAM, ale po odpojení napětí se nevymaže. Je jí možno přeprogramování přímo v PC a používá se proto na uložení BIOSU.

## Slide 6: Pracovní otázky:
Co je hlavní výhodou pamětí typu ROM?
Popište paměť typu PROM?
Popište paměť typu EPROM?
Popište paměť typu EEPROM?
Popište paměť typu Flash-PROM?

## Slide 7: Použité zdroje:
HORÁK, Jaroslav. Hardwaer: učebnice pro pokročilé. 3. vydání. Brno: CP Books, a.s., 2005. ISBN 80-251-0647-0.