## Slide 1
Digitální učební materiál
Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0891
Číslo materiálu | VYS_32_INOVACE_13_Hysterezní smyčka, silové účinky
Název školy | Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934
Autor | Ing. Václav Opatrný
Tematický celek | Elektrotechnika
Ročník | 1. ročník
Datum tvorby | 14.1. 2013
Anotace | Metodický pokyn
Prezentace, obsahující test znalostí magnetického pole. Na devíti snímcích rozebírá základní problematiku magnetického pole. Snímky jsou doplněny animací, vybrané otázky pak navozují problematiku tohoto děje. Materiál je doplněn krátkým videozáznamem a je určen žákům k opakování učiva. Materiál může být také použit při výkladu učiva, kdy žáci zapisují své postřehy do pracovních sešitů, které jim pak slouží k opakování látky. | Jednotlivé snímky lze promítat na plátno, lépe však na interaktivní tabuli. Test je určen pro bezprostřední opakování látky frontálně se všemi žáky nebo po skupinách. Při ověřování tohoto materiálu jsem raději preferoval jednotlivé žáky s pracovními listy pro zápis odpovědí. Zde pak může vyučující zvýrazňovačem označit správně zapsané odpovědi jinou barvou pak upozornit na chyby. Zápis odpovědí v pracovních listech si žáci následně uchovají.

## Slide 2: Rozdělení látek z hlediska magnetických vlastností
Magnetický moment atomu – přispívá k magnetickým vlastnostem látek
Vektorový součet orbitálních a spinových magnetických momentů elektronů atomu (jádro přispívá málo) zajišťuje magnetické vlastnosti látek
Orbitální magnetický moment - elektron obíhající kolem jádra představuje proudovou smyčku (závit s proudem), magnetické působení se dá odvodit podobně jako u uzavřeného závitu s proudem
Spinový magnetický moment - má původ v otáčení elektronu kolem vlastní osy:
Diamagnetické atomy – výsledný magnetický moment je nulový
Paramagnetické atomy – výsledný magnetický moment je nenulový
Diamagnetické látky - Skládají se z diamagnetických atomů, nepatrně zeslabují MP, jejich μr je nepatrně menší než 1 (Au, Cu, Hg, inertní plyny)
Paramagnetické látky - Skládají se z paramagnetických atomů, nepatrně zesilují MP, jejich μr je nepatrně větší než 1 (Pt, Al, Mn, O)
Feromagnetické látky
Skládají se z paramagnetických atomů, působením vnějšího MP dojde k uspořádání atomů tak, že jejich magnetické momenty mají stejný směr (magnetické nasycení). Jejich μr je 102 – 105.
jádro
elektron
Magnetický moment působí směrem z nákresny
Skutečné prostorové poměry uvnitř atomu byly pro názornost velmi zjednodušeny !
Směr z nákresny
Směr do nákresny

## Slide 3: Křivka prvotní magnetizace
Měření pomocí Epsteinova přístroje:
Obrázek ukazuje měření vzorku - například dynamových plechů, které jsou složeny do uzavřeného magnetického obvodu. Při měření se mění velikost elektrického proudu, který v závislosti na počtu závitů cívky, obklopující vzorek, vytváří koercitivní intenzitu magnetického pole Hk . Voltmetr pak sleduje změnu napětí, které je úměrné velikosti magnetické indukce uvnitř měřeného materiálu B. (Ui = k.N.φ.f)
Jak se musí konstrukčně vyřešit sestavení magnetického obvodu podle obrázku, aby měření proběhlo korektně, s co největším omezením ztrát? (konstrukce cívky, vlastního magnetického obvodu, …)
Jak závisí magnetická indukce B na magnetickém indukčním toku φ?
Budou mít při měření obě cívky stejný počet závitů?

## Slide 4: Tvar křivky
Takto se mění magnetické pole ve feromagnetické látce
B[T]
H [ Am-1 ]
B = µ0 . H
A
B
C
D
Takto se mění magnetické pole ve vakuu nebo vzduchu
Do bodu A je magnetické pole tak slabé, že dojde k natočení jen malého množství domén
Mezi body B a C dochází k lavinovitému přeskupování domén ve směru vnějšího magnetického pole
Od bodu C do bodu D se tento děj postupně zpomaluje a od bodu D jsou již všechny domény přetočeny ve směru vnějšího pole.
Jedná se o závislost lineární?
Pokud zvyšujeme hodnotu elektrického proudu, zvyšujeme
  pouze velikost H
  pouze velikost B
  jak velikost H, tak i B
Který bod na křivce prvotní magnetizace je bodem nasycení?

## Slide 5: Hysterezní smyčka
B[T]
H [ Am-1 ]
D
Br
Hk
-Hk
-Br
Pokud z bodu D začneme snižovat intenzitu magnetického pole, nevracíme se po stejné křivce, ale bod závislosti B = f(H) opisuje křivku, které říkáme hysterezní smyčka
Co je to hystereze?
Co se stane, když v bodu Br ukončíme změnu intenzity magnetického pole?
Bude mít při napájení vzorku střídavým proudem křivka obdobný tvar?
Bude se měnit tato křivka se změnou frekvence střídavého proudu?
Hysterezní smyčka, která vychází z pracovního bodu odpovídajícího magnetické indukci v magnetickém nasycení se nazývá hraniční (maximální) hysterezní smyčka.

## Slide 6: Různé tvary hysterezních smyček
B[T]
Br
Hk
-Hk
-Br
Tvary hysterezní smyčky záleží na stavbě látky, která je zkoumána. Jedná se o tvar a množství deformací krystalické mřížky, chemické složení látky, …
Smyčka které látky se hodí na permanentní magnety? (1, 2, 3)
Z hlediska využití materiálu při vyšších frekvencích je vhodná
  široká smyčka
  úzká smyčka
  na šířce nezáleží
1
2
3
Mačkej na levé tlačítko myši

## Slide 7: Pohyb vodiče v magnetickém poli
Volně pohyblivý vodič vložíme mezi póly magnetu. Jakmile začne procházet proud, vodič se vychýlí.
+
F
Magnetické pole vodiče a magnetické pole permanentního magnetu na sebe působí
Síla, kterou působí magnetické pole na vodič závisí na magnetické indukci B, na proudu I, který prochází vodičem a na tzv. aktivní délce vodiče l
F = B I l sina
Obrázek permanentního magnetu je konstrukčně nedokonalý. Do pracovního listu napište v čem a navrhněte konstrukční vylepšení
Jak se změní velikost síly na vodič s proudem, pokud jeho úhel α se směrem indukčních čar bude 45°?
Změnilo by se silové působení, pokud bychom nahradili vodič s proudem svazkem 5 vodičů, přičemž každým z nich by tekl proud o velikosti jedné pětiny původního proudu?

## Slide 8: Magnetické pole dvou rovnoběžných vodičů
+
+
Pokud proud vodiči prochází stejným směrem, vodiče se přitahují, jakmile prochází opačným směrem, vodiče se odpuzují
+
Zjistilo se, že pro sílu, kterou na sebe působí dva rovnoběžné vodiče v délce l, kterými prochází proudy I1 a I2, platí vztah:
F =
m
2p
I1 . I2.l
d
Jaká je hustota magnetických indukčních čar mezi vodiči v případě souhlasných směrů proudu a v případě nesouhlasných směrů proudu?
Vypočtěte velikost silových účinků elektrického proudu na jeden metr délky dvou rovnoběžných vodičů ve vzdálenosti 15 cm od sebe, když jimi protékají stejně veliké proudy I = 250 A. Vodiče jsou uloženy ve vzduchu - µ = µ0
Video – Magnetické pole solenoidu: http://www.youtube.com/watch?v=InFOBYeOy8I&feature=youtu.be

## Slide 9: Dynamické účinky elektrického proudu
F =
m
2p
I1 . I2.l
d
Vlevo uvedený vztah se používá k definování základní jednotky SI – ampéru:
Ampér je stálý elektrický proud, který při průchodu dvěma rovnoběžnými přímkovými vodiči, nekonečně dlouhými, se zanedbatelným průřezem, umístěnými ve vakuu ve vzájemné vzdálenosti jednoho metru vyvolá mezi těmito vodiči sílu 2.10-7 N na jeden metr délky.
Dynamické účinky elektrického proudu využíváme pro konstrukci elektromotorů a některých elektrických přístrojů.
+
-
U
+
N
V aktivních částech vodičů závitu prochází proud nesouhlasným směrem. To znamená, že když během rotace mění sledovaný vodič polohu a dostává se pod vliv opačného magnetického pólu, změní se i poloha jeho lamely pod kartáčem
N