## Slide 1
Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak, jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.
Název SŠ: | SOU Uherský Brod
Autor: | Ing. Jan Weiser
Název prezentace (DUMu): | Elektrický odpor, rezistory, řazení rezistorů
Tematická oblast: | Základy elektrotechniky
Ročník: | 2.
Číslo projektu: | CZ.1.07/1.5.00/34.0369
Datum vzniku: | červenec 2012

## Slide 2: ANOTACE
Záměrem této sady výukových materiálů je poskytnout žákům informace o základních principech elektrotechniky potřebné k snazšímu pochopení fungování složitějších elektrických a elektronických systémů v dnešních motorových vozidlech.
Jednotlivé DUMy (prezentace) v této sadě popíší postupně tematické oblasti, které jsou probírány v předmětu Elektronika.
Konkrétně tato prezentace je zaměřena na elektrický odpor, rezistory, řazení rezistorů.

## Slide 3: Elektrický odpor
fyzikální veličina
schopnost látky bránit průchodu el. proudu
proud ztrácí část energie, která se mění v teplo
odpor vodiče je
  přímo úměrný délce vodiče l
  přímo úměrný měrnému elektrickému odporu  vodiče
  nepřímo úměrný ploše průřezu vodiče S

## Slide 4: Odpor vodiče
R – odpor []
 - měrný odpor [·mm2·m-1]
l – délka vodiče [m]
S – plocha průřezu vodiče [mm2]
Měrný odpor, nebo také rezistivita je odpor vodiče o průřezu 1 mm2 a délky 1m.
Hodnotu rezistivity najdeme v tabulkách.

## Slide 5: Odpor vodiče
Velikost odporu vodiče závisí na:
materiálu
  vliv materiálu na odpor udává rezistivita
  v tabulkách najdeme rezistivitu při 20°C
  nižší rezistivita = nižší výsledný odpor
délce vodiče
  delší vodič = vyšší odpor
průřezu vodiče
  větší průřez = menší odpor
  menší průřez = větší odpor

## Slide 6: Jednotky odporu
běžně vyráběné rezistory mají odpor od jednotek ohmů do 1 000 000 ohmů
pro zmenšení počtu nul se k jednotkám přidávají předpony
1 M
Veličina |  | Jednotka | 
Odpor | R | ohm | 

## Slide 7: Rezistor
je elektrotechnická součástka, která má odpor = klade odpor procházejícímu proudu
používá se pro
  snížení proudu
  získání úbytku napětí
parametry rezistorů
  odpor []
  tolerance [%]
  příkon [W]
Obrázek 1.
Značka rezistoru

## Slide 8: Rezistor - rozdělení
podle provedení
  S pevnou hodnotou – většinou nevodivý váleček s odporovou vrstvou nebo odporovým drátkem.
  S proměnným odporem – potenciometry nebo trimry – obvykle odporová dráha opatřená na obou koncích vývody a jezdec spojený s třetím vývodem.
Obrázek 2. rezistory
Obrázek 3. potenciometr

## Slide 9: Rezistor - rozdělení
Podle zatížení
  uhlíkové a metalizované
    nízké příkony od 0,25 W do 5 W
  drátové
    příkony od 2 W do 100 W
Příkon je součin napětí na rezistoru a proudu procházejícího rezistorem.
Při přetížení se rezistor zničí.

## Slide 10: Rezistory
Hodnoty běžně vyráběných rezistorů vybírají z řady vyvolených čísel E6, E12, E24, …
Např. řada E6, která obsahuje 6 hodnot 1,0; 1,5; 2,2; 3,3; 4,7; 6,8 které se dále násobí mocninou desítky
V řadě E6 se tedy vyrábí rezistory 1; 1,5; 2,2; 3,3; 4,7; 6,8; 10; 15; 22; 33; 47; 68; 100; 150; 220; 330; 470; … 

## Slide 11: Rezistory - značení
barevnými proužky
  viz obrázek
zápisem
  číslice
  násobitel
    R – x 1
    k – x 103
    M – x 106
  násobitel je umístěn na místo desetinné čárky
  př.
10R = 10  | R15 = 0,15
22k = 22 k | 6k8 = 6,8 k
1M = 1 M | M47 = 0,47 M
Obrázek 4. značení

## Slide 12: Rezistory - značky
PTC rezistor
NTC rezistor
fotorezistor – působením světla mění odpor
magnetorezistor – působením magnetického
pole mění odpor
potenciometr – nastavitelný odpor

## Slide 13: ZDROJE
GSCHEIDLE, Rolf a kol. Příručka pro automechanika. Praha: Sobotáles CZ, 2007, ISBN 978-80-86706-17-7.
JAN, Zdeněk; ŽDÁNSKÝ, Bronislav; KUBÁT, Jindřich. Elektronika motorových vozidel. Brno: Avid, spol. s r.o., 2008, ISBN 978-80-87143-14-8.
Seznam obrázků
ŠERÝCH, Jakub. Sch-Rezistor [online]. [cit. 22.7.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Sch-Rezistor.png
HONINA. Resistors-photo [online]. [cit. 22.7.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Resistors-photo.JPG
IAINF. Potentiometer [online]. [cit. 22.7.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Potentiometer.jpg
PLHAL, Pavel. Barevné značení rezistorů [online]. [cit. 22.7.2012]. Dostupný na WWW: http://telefon.unas.cz/znaceni-r/image/barznacrez.gif
Zdroje byly vyhledány vyhledávací službou společnosti Českomoravské informační systémy s.r.o., která zaručuje vyhledání zdrojů, u kterých autor souhlasí s volným a bezplatným využitím.