## Slide 1: Digitální učební materiál
Název projektu: Inovace vzdělávání na SPŠ a VOŠ Písek |  |  | Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0010 |  | 
Škola: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402 |  |  |  |  | 
Předmět: | Technické aplikace |  |  | Ročník: | 3
Téma: |  |  | Kapalné krystaly |  | 
Tematický okruh: Lineární součástky elektronických obvodů |  |  |  |  | 
Jméno autora: Miroslav Široký |  | Datum tvorby: únor 2013 |  |  | 
Kód materiálu: OPVK_1.5_DUM_III/2_TAP3_SR009 Soubor: 09VYSTUPY/VY_32_INOVACE_TAP3_SR009 |  |  |  |  | 
Anotace: Kapalné krystaly– princip, vlastnosti a využití |  |  |  |  | 

## Slide 2: Kapalné krystaly
Jsou pevné látky, jejichž stavební částice (atomy, ionty či molekuly) jsou v prostoru uspořádány do pravidelných krystalových mřížek
Kapaliny jsou látky bez krystalické struktury, které mohou snadno měnit tvar díky tomu, že molekuly jsou vzájemně vázány mnohem menšími silami než u pevných látek

## Slide 3
Kapalné krystaly jsou organické látky, které vytvářejí přechod mezi pevnými látkami a kapalinami. Jsou kapalné podobně jako kapaliny, ale jejich molekuly jsou pravidelně uspořádány podobně jako v pevných látkách (krystalických látkách)
Aby získala příslušná organická látka vlastnost kapalných krystalů, musí být rozpuštěna ve vodním roztoku. V něm se molekuly látky uspořádávají do pravidelné struktury a vytvářejí tak homogenní, ale už ne izotropní roztok. Roztok se pak chová jako krystal.

## Slide 4
Toto chování roztoku vyplývá z vnitřního uspořádání kapalných krystalů.
Kapalné krystaly jsou známy ve trojím uspořádání:
1. smektické kapalné krystaly - podlouhlé molekuly doutníkového tvaru jsou uspořádány tak, že jejich osy jsou navzájem rovnoběžné a jsou uspořádané po vrstvách

## Slide 5
2. nematické kapalné krystaly - molekuly jsou uspořádány tak, že jejich osy jsou navzájem rovnoběžné, ale nejsou uspořádány ve vrstvách
Molekuly jedné vrstvy jsou napěchovány mezi molekuly další vrstvy.
3. cholesterické kapalné krystaly - molekuly jsou uspořádány ve vrstvách, v nichž jsou osy molekul navzájem rovnoběžné, ale v každé vrstvě je směr os molekul oproti osám molekul v předchozí vrstvě pootočen

## Slide 6: Vlastnosti
Hlavní význam kapalných krystalů spočívá v tom, že i slabé vnější působení různých fyzikálních sil může ovlivnit jejich vnitřní uspořádání a tím i jejich vlastnosti:
a) změna propustnosti světla působením elektrického pole se využívá v displejích z kapalných krystalů
b) vrstva cholesterických kapalných krystalů mění barvu odraženého světla v závislosti na teplotě s takovou citlivostí, že je možné zaregistrovat změny teploty v rozmezí .

## Slide 7
c) oteplením vyvolaném laserovým paprskem přejde kapalný smektický krystal v kapalinu
(tato vlastnost se využívá k záznamu informací )
[1]

## Slide 8
smektické kapalné krystaly
nematické kapalné krystaly
cholesterické kapalné krystaly
[2]
[3]
[4]

## Slide 9: Zdroje
[1]. In: [online]. [cit. 2013-02-28]. Dostupné z: http://fyzika.jreichl.com/main.article/view/646-kapalne-krystaly
[2]. In: [online]. [cit. 2013-02-28]. Dostupné z: http://fyzika.jreichl.com/main.article/view/646-kapalne-krystaly
[3]. In: [online]. [cit. 2013-02-28]. Dostupné z: http://fyzika.jreichl.com/main.article/view/646-kapalne-krystaly
[4]. In: [online]. [cit. 2013-02-28]. Dostupné z: http://fyzika.jreichl.com/main.article/view/646-kapalne-krystaly