## Slide 1: Název: Měření spotřeby paliva – vyhodnocení při jízdních režimech Autor: Petr Hart, DiS.
Název SŠ: VOŠ, SPŠ automobilní a technická
Tem. oblast: Zážehové motory
Ročník: 4.
Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0504
Datum vzniku: březen 2013

## Slide 2: Anotace
DUM pro seznámení vyhodnocením spotřeby paliva při jednotlivých jízdních režimech a vydáním doporučení pro ekonomickou jízdu s ohledem na životní prostředí.
CZ.1.07/1.5.00/34.0504

## Slide 3: Měření spotřeby paliva
měřeno na palivovém systému zážehového motoru BMW 318 IS, Motronic M 1.7.2
CZ.1.07/1.5.00/34.0504

## Slide 4: Použité přístroje – BOSCH KTS 650
CZ.1.07/1.5.00/34.0504

## Slide 5: Druhy jízdních režimů
Volnoběh – nezahřátý motor
Volnoběh – zahřátý motor
Částečný výkon
Plný výkon
Jízda ze svahu se řazeným RS
CZ.1.07/1.5.00/34.0504

## Slide 6: Shrnutí
Díky předchozímu měření spotřeby paliva byly zpracovány hodnoty do přehledné tabulky hodnot na dalším snímku. Platí, že čím nižší spotřeba paliva, tím nižší ekologické zatížení výfukovými plyny.
CZ.1.07/1.5.00/34.0504

## Slide 7: Shrnutí
Jízdní režim | Teplota motoru [°C] | Otáčky motoru [min-1] | Otevření škrticí klapky [%] | Dodávané množsví vstřikovacími ventily [ml]
Volnoběh | -27 | 880 | 0 | 5
Volnoběh | 94 | 840 | 0 | 2,5
Částečné zatížení | 94 | 1520 | 30 | 3
Plné zatížení | 94 | 2400 | 100 | 10
Jízda ze svahu | 94 | 1520 | 0 | 0
CZ.1.07/1.5.00/34.0504

## Slide 8: Doporučení
Vyplývající z tabulky na předchozím snímku
CZ.1.07/1.5.00/34.0504

## Slide 9: Doporučení I.
Nezahřátý motor má přibližně dvojnásobnou spotřebu na volnoběh než má zahřátý motor, proto se vyplatí parkovat vozidlo v garáži, nejlépe vyhřívané, kdy okolní teplota není tak nízká, jako mimo garáž. Motor se rychleji zahřeje na provozní teplotu.
CZ.1.07/1.5.00/34.0504

## Slide 10: Doporučení II.
Při porovnání režimu částečného zatížení a plného zatížení je více než trojnásobný nárůst spotřeby paliva. Proto se nedoporučuje jezdit pořád na plné zatížení z důvodu vysoké spotřeby paliva a také zatížení životního prostředí.
CZ.1.07/1.5.00/34.0504

## Slide 11: Doporučení III.
Při jízdě ze svahu není vždy pravda, že jedeme „zadarmo“. Záleží totiž na otáčkách motoru. Měření prováděné na tomto panelu palivové soustavy zážehového motoru jasně ukázalo, že otáčky pro nastavení nulové dodávky paliva při zavřené škrticí klapce jsou 1500 min-1. Pokud budou otáčky motoru nižší, pak řídicí jednotka motoru zvýší dodávku paliva nad volnoběžné množství, aby stačila uregulovat klesající otáčky motoru na volnoběžných. Pokud budou otáčky motoru vyšší při zavřené škrticí klapce, tak řídicí jednotka motoru vyhodnotí tento režim jako jízdy z kopce s „bržděním“ motorem a nastaví nulovou dodávku paliva.
CZ.1.07/1.5.00/34.0504

## Slide 12: Doporučení IV.
Řidič by neměl zbytečně zrychlovat, pokud to nevyžaduje situace, neměl by parkovat vozidlo mimo garáž, pokud bude parkovat mimo, měl by nechat vozidlo zahřát na provozní teplotu kvůli snížení spotřeby při jízdě. Pokud bude chtít brzdit z kopce tak musí podřadit na nižší rychlostní stupeň, aby zvýšil otáčky motoru. Pokud nebude chtít zpomalovat, potom je nejekonomičtější volit režim volnoběhu (vyřadit rychlostní stupeň).
CZ.1.07/1.5.00/34.0504

## Slide 13: Děkuji za pozornost
Petr Hart, DiS.
CZ.1.07/1.5.00/34.0504

## Slide 14: Zdroje
Všechny obrázky – vlastní tvorba autora
CZ.1.07/1.5.00/34.0504