## Slide 1
Podlahové krytiny - povlakové
Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0762
Číslo materiálu | VY_32_INOVACE_MA_TP_16
Název školy | Střední odborné učiliště a Středisko praktického vyučování s.r.o., Zádveřice č. 5, Zádveřice –Raková, 763 12
Autor | Ing. Josef Kůra
Tematický celek | Materiály pro tesařské práce
Ročník | 3. Ročník
Datum tvorby | Leden 2013
Anotace
Materiál slouží pro výuku speciálních oborů, pro žáky oboru tesařské práce. Prezentace obsahuje výklad podlahových krytin, druhy povlakových podlah.

## Slide 2: Podlahové krytiny - povlakové
Povlakové podlahy
Jsou tenké nášlapné vrstvy z podlahových krytin, nebo vrstvy lité z plastických hmot. Podlahové krytiny z linolea, z pryže, PVC, z textilií a z jiných plastických materiálů se kladou na podkladní vrstvu na sucho, nebo se k ní lepí. Lité podlahoviny se nanášejí jako tenké vrstvy, které se obvykle roztírají stěrkou (tzv. "stěrkové podlahy"). Podkladem povlakových podlah může být betonová nebo xylolitová mazanina, desky ze dřeva i jiné hmoty.
Linoleové povlaky
Jsou hygienické, snadno čistitelné. Linoleová hmota (směs oleje, pryskyřice, korkové a dřevěné moučky) nanesená na jutové tkanivo, vytváří povlak o tl. 2 až 3 mm, který se k podkladu lepí. Linoleové povlaky se používají v obytných budovách, ve zdravotnických zařízeních, v administrativních budovách apod.

## Slide 3
Podlahové krytiny - povlakové
Pryžové povlaky
Vyrábějí se ze směsi vulkanizovaného kaučuku, z různých plniv s přísadou barviv. Pryžové povlaky jsou vhodné pro podlahy s akustickými požadavky. Jsou odolné proti vodě a plísním, avšak neodolávají chemikáliím (působením olejů a benzínu bobtnají). Lepí se na podkladní betonovou mazaninu.
Povlaky z plastických hmot
Jsou vhodné pro provozy se zvýšenými nároky na hygienu, vzhled a snadnou čistitelnost. Nejrozšířenější jsou povlaky z PVC a z PVC s textilní podložkou.
Pro provozy, ohrožené účinky elektrostatických vodivých nábojů (operační sály, pracoviště RTG, výpočetní střediska) se používají podlahy z elektrostatického vodivého povlaku. Tato podlahovina se klade na síť z Cu vodivých pásů, uloženou na podkladní vrstvu z betonové mazaniny. Systém elektrostaticky vodivých podlah zaručuje bezpečný svod elektrostatických nábojů, vzniklých na osobách a zařízeních. Uzemnění musí být samostatné, oddělené od energetického uzemnění.

## Slide 4: Podlahové krytiny - povlakové
Textilní povlaky
Jsou vhodné pro suché a čisté provozy s nároky na dobrý vzhled, akustiku a tepelnou pohodu prostředí (malá odnímatelnost tepla). Textilní podlahoviny se lepí na podkladní betonovou mazaninu, vyrovnanou vyhlazovací a vyrovnávací hmotou.
Lité podlahoviny
Vytváří se z různě upravených plastických hmot a tvoří celistvé, bezespáré vrstvy. Jsou hygienické, odolné proti působení chemikálií, jsou snadno čistitelné, proto se používají v laboratořích, ve výrobních halách s chemickým provozem, v obchodních domech, ve skladištích, ve zdravotnických zařízeních .
Pro lité podlahoviny se používají pryskyřice plněné různými plnivy a upravené pigmenty. Lité podlahoviny se zpravidla roztírají stěrkami v jedné nebo několika vrstvách o tl. 2 až 8 mm. Podklad (betonová mazanina) musí mít upravený, mimořádně rovný povrch.

## Slide 5
Zodpovězte následující otázky: | Odpovědi:
Co to jsou povlakové podlahy? | 
Textilní povlaky mají malou odnímatelnost tepla. Co to znamená? | 
Který povlak je elektrostaticky vodivá podlaha? | 
Jaké jsou podmínky použití lité podlahy? | 
linolea, pryže, PVC, textilie, lité podlahy
Zajišťují tepelnou pohodu
Podlahové krytiny - povlakové
Použité zdroje: archiv autora
Povlaky z plastických hmot
Podklad musí mít mimořádně rovný povrch.