## Slide 1: Chemické látky v buněčných dutinách VY_32_INOVACE_28_559
1
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
Projekt MŠMT | EU peníze středním školám
Název projektu školy | ICT do života školy
Registrační číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0771
Šablona | III/2
Sada | 28
Anotace | Vyučovací hodina o chemických látkách v buněčné stěně, dutinách
Klíčová slova | Průvodní látky, terpentýn, pryskyřice, kalafuna, látky rozpustné ve vodě
Předmět | Materiály
Autor, spoluautor | Dipl.Ing.Miloš Václav NOVÁK
Jazyk | Čeština
Druh učebního materiálu | Výklad
Potřebné pomůcky | PC, dataprojektor
Druh interaktivity | Výklad pomocí prezentace
Stupeň a typ vzdělávání | Střední škola
Cílová skupina | 1. ročník oboru Truhlář, Tesař
Speciální vzdělávací potřeby | ne
Zdroje | Seznam viz poslední strana

## Slide 2
Chemické látky v buněčných dutinách
Průvodní látky dřeva
Jsou to sloučeniny, resp. skupiny sloučenin, které lze snadno ze dřeva extrahovat neutrálními rozpouštědly (např. vodou, éterem, alkoholem) bez toho, že by vznikly znatelné změny ve stavbě dřeva. Jejich podíl ve dřevě je asi 5 až 10% absolutně suchého dřeva.
Průvodní látky mají velký význam pro chemické, biologické a mechanické vlastnosti dřeva. Obsah škrobu podporuje modrání dřeva a je společně s bílkovinami příčinou napadání dřeva hmyzem, třísloviny napomáhají zbarvení při moření dřeva, barviva zvyšují hospodářský význam dřeva, zvyšují trvanlivost dřeva. Konzervační látky (třísloviny, pryskyřičné látky, barviva atd)
2
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje

## Slide 3
Prchavé průvodní látky – éterické oleje, tj. silice
Vyprchávají ze dřeva současně s vodní párou. Nejznámější z nich je silice terpentýnová. Z jehličí jehličnatých stromů, hlavně jedle a borovice se získávají éterické oleje používané ve farmacii.
Pryskyřice látky
Patří ke skupině látek rozpustných éterem, k nim patří balzámy a pryskyřice. Pryskyřice s vysokým obsahem prchavých sloučenin (silic) se nazývají balzámy.
3
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje

## Slide 4
Terpentýn – využívá se v průmyslu k výrobě laků, rozpouštědel, fermeží a olejových nátěrových hmot, výrobě krémů na boty.
Kalafuna – se využívá ve výrobě mýdla, papíru, při výrobě laků sušidel do laků, elektroizolačních materiálů, atd.
Kanadský balzám – se získává z kůry jedle kanadské. Používá se na lepení skla, čoček, mikroskopických preparátů, atd.
4
4
4
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje

## Slide 5
Třísloviny, barviva
Třísloviny – patří do skupiny látek rozpustných vodou nebo alkoholem. Jsou ve všech dřevinách a značně zvyšují trvanlivost dřeva.
Nejvíce tříslovin obsahuje dřevo DB a kaštanu jedlého, hodně jich je v kůře mladých DB, SM a VR. K přípravě dvousložkových mořidel se používají třísloviny: pyrokatechin, rezorcin, pyrogalol, floroglucin, tanin.
Barviva – jsou rozpustná ve vodě, v alkoholu, dávaní dřevu zbarvení a tím zvyšují estetickou hodnotu. Ve dřevě jsou barviva žlutá, modrá, hnědá a zelená.
Průvodní látky rozpustné ve vodě
a) Minerální látky- jsou to anorganické soli alkalické, vápenité, draselné, hořečnaté, sodné, které při spalování dřeva tvoří popel.
Kovy – zvyšují odolnost proti škůdcům. Ve dřevě DB, JB a HR se nachází malé množství titanu, ve dřevě VR a SM je měď, zinek, olovo a v DB je dále kobalt, nikl.
Volné cuky, škroby, tuky – tvoří ve dřevě zásobní látky a snižují jeho trvanlivost, jsou příčinou napadení škůdci.
Saponiny – jsou jedovaté látky které způsobují kožní ekzémy
Alkaloidy – jsou obsaženy ve dřevě, kůře, listech a pupenech. Používají se pro výrobu léků npař. chinin, strychnin, kokain, betulin. V syrovém stavu jsou jedovaté.
Laktoreziny – jsou mléčné šťávy blízké pryskyřicím, kaučuk, gutaperča – ( podobná hmota na izolaci kabelů).
Proteiny – tvoří protoplazmu, která je nositelem životních pochodů ve dřevě
5
5
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje

## Slide 6
Opakování:
Jaký je základní rozdíl mezi látkami základními a průvodními?
Vyjmenuj průvodní látky rozpustné ve vodě.
Kam zařadíš terpentýn, kalafunu?
Jaké je využití průvodních látek?
6
6
6
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje

## Slide 7
Ing.KŘUPALOVÁ, Zdeňka. Nauka o materiálech pro 1. a 2. ročník SOU učebního oboru truhlář. Praha 1, Mostecká 9: SOBOTÁLES, 1999, ISBN 80-85920-57-3.
7
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje