## Slide 1: Fyzikální vlastnosti dřeva VY_32_INOVACE_28_560
1
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
Projekt MŠMT | EU peníze středním školám
Název projektu školy | ICT do života školy
Registrační číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0771
Šablona | III/2
Sada | 28
Anotace | Vyučovací hodina o fyzikálních vlastnostech dřeva, vzhledu dřeva, vztahu k vodě
Klíčová slova | Vzhled dřeva, textura, barva, lesk, měrná hmotnost, objemová hmotnost
Předmět | Materiály
Autor, spoluautor | Dipl. Ing. Miloš Václav NOVÁK
Jazyk | Čeština
Druh učebního materiálu | Výklad
Potřebné pomůcky | PC, dataprojektor
Druh interaktivity | Výklad pomocí prezentace
Stupeň a typ vzdělávání | Střední škola
Cílová skupina | 1. ročník oboru Truhlář, Tesař
Speciální vzdělávací potřeby | Ne
Zdroje | Seznam viz poslední strana

## Slide 2
Fyzikální vlastnosti dřeva
Jsou to vlastnosti, které pozorujeme bez narušení chemického složení a celistvosti materiálu.
Dělíme je na vlastnosti, které :
se dají zjistit našimi smysly – barva lesk, textura vůně, )
se dají zjistit přístroji nebo zkouškami, bez porušení dřeva – vnitřní vlastnosti, jako vlhkost objemová hmotnost , atd.
Fyzikální vlastnosti mají velký význam při určování dřev a posouzení jejich vlastností k použití na různé účely
2
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje

## Slide 3
Fyzikální vlastnost se podle ČSN 490000 rozdělují do těchto skupin:
Vlastnosti určující vnější vzhled dřeva – barva, lesk, textura, vůně
Vlastnosti určující vztah dřeva k vodě – vlhkost, vlhkostní vodivost, navlhavost, nasákavost, propustnost, sesychání, bobtnání, borcení, praskání.
Vlastnosti určující hmotnost dřeva – měrná hmotnost, dřevní substance, objemová hmotnost, pórovitost.
Vlastnosti určující vztah dřeva k teplu – tepelná vodivost, tepelná roztažnost
Vlastnosti určující vztah dřeva k elektřině, elektronická vodivost dielektrické magnetické schopnosti
Propustnost dřeva pro světelné a rentgenové paprsky, účinek ultrafialových paprsků, účinek jaderného záření na dřevo.
3
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje

## Slide 4
Vlastnosti určující vnější vzhled dřeva:
1) BARVA
2) TEXTURA
3) LESK
4) VŮNĚ
4
4
4
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje

## Slide 5
Vlastnosti určující hmotnost dřeva
Pro posouzení fyzikálních a mechanických vlastností dřeva a dřevních materiálů má velký význam jejich hustota.
Rozlišujeme objemovou hmotnost dřeva a měrnou hmotnost dřevní substance.
Měrná hmotnost dřevní substance
Rozumí se tím pouze hmotnost pevné dřevní hmoty buněčných stěn bez pórů, vody, mezer i bez vzduchu – při absolutně suchém stavu. Udává se g/m3 nebo kg/m3. Značí se řeckým písmenem (ró).
Objemová hmotnost dřeva – hustota
Udává hmotnost 1m3 dřeva při dané vlhkosti. Závisí na pórovitosti dřeva. Čím je dřevo pórovitější, tím je objemová hmotnost menší a opačně. Objemová hmotnost závisí i na obsahu vody tj. vlhkost dřeva.
5
5
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje

## Slide 6
Podle objemové hmotnosti rozlišujeme dřeviny :
Velmi lehké VJ, OS
Lehké JD, SM, DG, BO, OL, LP, TP
Mírně těžké MD, VR, JV, MHG
Středně těžké BŘ, OŘ, JL, JS, DB, TIS, BK
Těžké AK, HB
Velmi těžké Eben, guajak
Objemová hmotnost dřevních materiálů
Definuje se poměrem hmotnosti a objemu příslušného materiálu (jako u dřeva)
Pórovitost
Dřevo je pórovitý materiál, který se v suchém stavu skládá z objemu dřevní substance a objemu pórů vyplněných vzduchem. Na množství pórů, které jej vlastně vylehčují, závisí objemová hmotnost dřeva.
6
6
6
6
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje

## Slide 7
Opakování:
Jakými lidskými smysly hodnotíme FV?
Které z uvedených FV dřeva jsou pro tvůj obor ty nejdůležitější?
Co jsou to fyzikální vlastnosti dřeva?
7
7
7
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje

## Slide 8
Ing.KŘUPALOVÁ, Zdeňka. Nauka o materiálech pro 1. a 2. ročník SOU učebního oboru truhlář. Praha 1, Mostecká 9: SOBOTÁLES, 1999, ISBN 80-85920-57-3.
8
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje