## Slide 1: Vztah dřeva k vodě VY_32_INOVACE_28_562
1
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
Projekt MŠMT | EU peníze středním školám
Název projektu školy | ICT do života školy
Registrační číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0771
Šablona | III/2
Sada | 28
Anotace | Vyučovací hodina o fyzikálních vlastnostech dřeva, vztah dřeva k vodě
Klíčová slova | Vlhkost dřeva, absorpce, desorpce, hydroskopické vlastnosti
Předmět | Materiály
Autor, spoluautor | Dipl. Ing. Miloš Václav NOVÁK
Jazyk | Čeština
Druh učebního materiálu | Výklad
Potřebné pomůcky | PC, dataprojektor
Druh interaktivity | Výklad pomocí prezentace
Stupeň a typ vzdělávání | Střední škola
Cílová skupina | 1. ročník oboru Truhlář, Tesař
Speciální vzdělávací potřeby | ne
Zdroje | Seznam viz poslední strana

## Slide 2
Vlastnosti určující vztah dřeva k vodě
Vlhkost
Je to množství vody obsažené ve dřevě, vyjádřené v procentech z hmotnosti dřeva.
Vodu volnou neboli kapilární (uloženou v buněčných dutinách),
Vodu vázanou neboli hygroskopickou (která je uvnitř buněčných stěn)
Vodu molekulární (chemicky vázanou, patřící do chemického složení látek dřeva).
Z praktického hlediska se vlhkost dělí podle stupňů:
Mokré dřevo – nad 100% vlhkosti, dlouhodobě uložené ve vodě
Čerstvě pokácené dřevo – 50 – 100%
Dřevo vysušené na vzduchu – 15 – 20%
Dřevo vysušené uměle 4 – 12%
Dřevo absolutně suché – 0% vlhkosti, vysušené při teplotě 100 – 105 stupňů celsia v laboratorních sušárnách.
Technická vlhkost :
a) Výrobní – při zpracování dřeva na výrobek
b) Užitkovou – odpovídá vlhkosti prostředí, kde bude výrobek používán.
2
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje

## Slide 3
Měření vlhkosti dřeva
Přesná vlhkost musí být známá při všech technických použitích dřev, zejména při mechanických a fyzikálních zkouškách, při ohýbání, při povrchové úpravě, atd. Je několik metod měření vlhkosti:
a) Elektrickým vlhkoměrem – na principu měření elektrického odporu, který se zvýšenou vlhkostí klesá a naopak.
b) Vážením – nejpoužívanější metoda s nejpřesnějšími výsledky
Mw = Hmotnost tělesa před sušením
Mo = hmotnost tělesa po sušení
Mw – Mo = hmotnost vypařené vody
3
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje

## Slide 4
Obsah užitkové vlhkosti
Dřevo používané v nábytkářství, stavebnictví a jinde má být trvanlivé a má udržovat svůj tvar, má mít optimální fyzikální a mechanické vlastnosti. Tyto získá tím, že je vysušené na správnou vlhkost, která odpovídá podmínkám prostředí, v němž budou výrobky použity. Vysoušením na správnou vlhkost (tzv. rovnovážnou vlhkost) se zabrání deformacím, sesychání, praskání výrobků.
Pro jednotlivé výrobky je vlhkost stanovena takto:
Hudební nástroje 5 – 10% Nábytek 8 – 10%
Hračky 5 – 8% Vnitřní dveře 8 – 10%
Okrasné dýhy 5 – 6% Vnější dveře 12 – 15%
Překližky 7 – 8% Okenní rámy a křídla 12 – 15%
4
4
4
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje

## Slide 5
Pohyb vlhkosti ve dřevě
Vlhkost dřeva se stále přizpůsobuje vlhkosti okolního vzduchu, voda je tedy stále v pohybu. Když dřevo přijde do styku se suchým vzduchem, začne se z jeho povrchu vypařovat voda. Tím se sníží vlhkost v povrchových vrstvách, ale uvnitř zůstává vysoká vlhkost. Vzniklý rozdíl vlhkosti povrchových a vnitřních vrstev se nazývá vlhkostní spád.
Hydroskopická rovnováha
- Stav vlhkostní rovnováhy (SVR)
Přijímáním vlhkosti dřevem ze vzduchu se nazývá absorpce. Odevzdání vlhkosti dřeva okolnímu suššímu vzduchu se nazývá desorpce. Výměna vlhkosti vzduchu mezi dřevem a vzduchem probíhá stále se změnou vlhkostních podmínek vzduchu. Schopnost dřeva přijímat vlhkost vzduchu a odevzdávat vlhkost okolnímu vzduchu se nazývá hygroskopicita dřeva.
5
5
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje

## Slide 6
Rovnováha mezi vlhkostí dřeva a vzduchu při určité teplotě se nazývá hygroskopická rovnováha, tj. stav vlhkostní rovnováhy (SVR) a vlhkosti dřeva při něm se nazývá rovnovážná vlhkost.
Hysteréze
Je to rozdíl mezi hodnotami vlhkosti SVR při absorpci a desorpci.
Sesychání dřeva
Při vypařování vody BNV z buněčných stěn se řetězce celulózy k sobě vzájemně přibližují a tím se zmenšují buněčné stěny.
6
6
6
6
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje

## Slide 7
Opakování:
Proč je důležitá tato fyzikální vlastnost dřeva pro tvůj obor?
Definuj VLHKOST DŘEVA.
Popiš - vysvětli absorpci a desorpci.
7
7
7
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje

## Slide 8
Ing.KŘUPALOVÁ, Zdeňka. Nauka o materiálech pro 1. a 2. ročník SOU učebního oboru truhlář. Praha 1, Mostecká 9: SOBOTÁLES, 1999, ISBN 80-85920-57-3.
8
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje