## Slide 1
NÁZEV: VY_52_INOVACE_01_F+Z_10
NÁZEV ŠKOLY: Základní škola, Uherský Ostroh, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
AUTOR: RNDr. Ivana Bělohradová
TÉMA: F – 8.A – hydraulický lis
ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.07/1.4.00/21.1616

## Slide 2: Anotace
Prezentace je určena k seznámení žáků s novým učivem – hydraulickým lisem. Také jsou zde uvedeny příklady na procvičení výpočtu parametrů lisu a působících sil.
Příklady jsou vhodné také k samostatnému či skupinovému procvičení s následnou kontrolou a případným vysvětlením chyb. Materiál lze výhodně využít i v rámci shrnutí učiva.
Práce s tímto materiálem byla užitečným zpestřením hodiny, podle odezvy žáků bylo vše srozumitelné.

## Slide 3
Hydraulický lis,
příklady

## Slide 4: Hydraulický lis

## Slide 5: Hydraulický lis
Hydraulické zařízení umožňuje pomocí malé tlakové síly F1 působící na malý píst, vyvolat velkou tlakovou sílu F2, která působí na velký píst.
Tlaková síla F1 vyvolá v kapalině všude stejný tlak
(viz Pascalův zákon), proto platí:
p1 = p2
F1 : S1 = F2 : S2

## Slide 6
Odvození dalších vztahů
F2 : F1 = S2 : S1
F2  S1 = F1  S2
      F1 = F2  S1 : S2
      F2 = F1  S2 : S1
      S1 = F1  S2 : F2
      S2 = F2  S1 : F1

## Slide 7: Příklad 1
Vodní lis má písty o obsahu 4 cm2 a 10 cm2. Jak velkou tlakovou silou působí voda na větší píst, působí-li na malý píst tlaková síla 45 N?
----------------------------------------------------------
S1 = 4 cm2; S2 = 10 cm2
F1= 45 N; F2 = ? N
--------------------------------------------
F2 : F1 = S2 : S1
S2 : S1 = 10 : 4 = 2,5
F2 = 2,5  F1 = 2,5  45 =112,5 N
Voda působí na větší píst tlakovou silou 112,5 N.
Řešení

## Slide 8: Příklad 2
Vnější síla 20 N, působící na malý píst s obsahem 12 cm2, vyvolá tlakovou sílu 2 400 N, působící na větší píst. Jak velký obsah má větší píst hydraulického zařízení?
----------------------------------------------------------
F1 = 20 N; F2 = 2 400 N
S1 = 12 cm2; S2 = ? cm2
--------------------------------------------
F2 : F1 = S2 : S1
F2 : F1 = 2 400 : 20 = 120
S2 = 120  S1 = 120  12 = 1 440 cm2
Větší píst má obsah 1 440 cm2.
Řešení

## Slide 9: Příklad 3
Pomocí úvahy a jednoduchého výpočtu doplň tabulku:
lis | S1 | S2 | F1 | F2
1. | 12 cm2 |  | 50 N | 150 N
2. |  | 200 dm2 | 10 N | 400 N
3. | 1,5 cm2 | 150 cm2 |  | 40 kN
4. | 6 dm2 |  | 40 N | 2 000N
5. | 3,5 cm2 | 70 cm2 | 30 kN | 

## Slide 10: Příklad 3 - řešení
Pomocí úvahy a jednoduchého výpočtu doplň tabulku:
lis | S1 | S2 | F1 | F2
1. | 12 cm2 | 36 cm2 | 50 N | 150 N
2. | 5 dm2 | 200 dm2 | 10 N | 400 N
3. | 1,5 cm2 | 150 cm2 | 400 N | 40 kN
4. | 6 dm2 | 300 dm2 | 40 N | 2 000N
5. | 3,5 cm2 | 70 cm2 | 30 kN | 600 kN

## Slide 11: Příklad 4
Pomocí úvahy a jednoduchého výpočtu doplň tabulku:
lis | S1 | S2 | F1 | F2
1. | 20 cm2 | 300 cm2 | 50 N | 
2. |  | 1 000 cm2 | 10 N | 1 000 N
3. | 5 cm2 |  | 400 N | 1 200 kN
4. |  | 0,30 dm2 | 0,1 MN | 2 MN
5. | 2,5 cm2 | 0,75 dm2 |  | 600 kN

## Slide 12: Příklad 4 - řešení
Pomocí úvahy a jednoduchého výpočtu doplň tabulku:
lis | S1 | S2 | F1 | F2
1. | 20 cm2 | 300 cm2 | 50 N | 750 N
2. | 10 cm2 | 1 000 cm2 | 10 N | 1 000 N
3. | 5 cm2 | 1,5 m2 | 400 N | 1 200 kN
4. | 1,5 cm2 | 0,30 dm2 | 0,1 MN | 2 MN
5. | 2,5 cm2 | 0,75 dm2 | 20 kN | 600 kN

## Slide 13: Citace
Text: vlastní autorské dílo
Martin Kozák
http://cs.wikipedia.org [online]. 3. 6. 2007, 16:45 [cit. 2011-11-19]. Soubor:Hydraulicky lis.svg. Dostupné z www:http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hydraulicky_lis.svg