## Slide 1
Vytápění
Otopné soustavy teplovzdušné

## Slide 2: Výukový materiál
Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0608
Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Číslo materiálu: 09_01_32_INOVACE_20

## Slide 3
Otopné soustavy teplovzdušné
Předmět: Vytápění
Ročník: I.
Jméno autora: Ing.Dagmar Poledňáková
Škola: SPŠ Hranice
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing.Dagmar Poledňáková.
Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.
Anotace : Prezentace představuje teplovzdušné vytápění. Slouží jako výukový materiál.
Klíčová slova: zdroje tepla, cirkulace vzduchu, rekuperace tepla

## Slide 4: Otopná soustava teplovzdušná
V těchto otopných soustavách se přivádí teplonosná látka, tj. vzduch ohřátý na požadovanou teplotu, přímo do vytápěných místností. Často se současně využívají používají zařízení pro větrání. Znamená to, že se v určitém podílu přidává venkovní vzduch.

## Slide 5: Otopná soustava teplovzdušná
Výhody použití:
nízké provozní teploty vzduchu,
možnost směrování „proudu“ teplého vzduchu do vytápěného prostoru,
nemůže dojít k zamrznutí soustavy po přerušení provozu,
možnost jedním zařízením vytápět, větrat, popř. i chladit daný prostor,
rychlé uvedení do provozu,
využití rekuperace tepla, tj. ohřev přiváděného vzduchu teplem, které je obsaženo v odváděném vzduchu.

## Slide 6: Otopná soustava teplovzdušná
Nevýhody použití:
malá tepelná kapacita vzduchu,
víření prachu, možnost přenosu mikrobů a dalších nežádoucích látek (možno výrazně omezit vhodnou údržbou celého systému a malou rychlostí proudění vzduchu),
funkce soustavy je závislá na elektrické energii (ventilátory),
vyšší hladina hluku při přenosu tepla (způsobují především ventilátory),
méně příznivé svislé rozložení teplot, kdy je nejvyšší teplota vzduchu u stropu,
při sdílení tepla není zastoupena sálavá složka tepla,
méně příznivé podmínky pro vytvoření tepelné pohody.

## Slide 7: Otopná soustava teplovzdušná
Uplatnění teplovzdušných otopných soustav v dnešní době je především při vytápění výrobních, skladových a výstavních hal i větších společenských sálů (kina, kongresové haly...).

## Slide 8: Druhy otopných soustav teplovzdušných
1) Podle umístění zdroje tepla pro ohřev vzduchu:
teplovzdušná soustava s místními vytápěcími soupravami - ohřívák vzduchu je přímo umístěn ve vytápěné místnosti a je napojen např. na ústřední vodní (teplovodní nebo horkovodní) nebo parní otopnou soustavu,
teplovzdušná soustava s centrální (ústřední) přípravou teplého vzduchu, tj. ústřední teplovzdušné vytápění - do vytápěných místností se přivádí teplý vzduch zvláštním potrubím, které se nazývá vzduchovody (snadná možnost využít vzduchovody i další zařízení na jiné funkce — např. chlazení v letním období).

## Slide 9: Druhy otopných soustav teplovzdušných
2) Podle oběhu vzduchu
teplovzdušná soustava se samočinným oběhem vzduchu (gravitační) — oběh je způsoben rozdílem statických tlaků sloupců ochlazeného a ohřátého vzduchu (malé tlakové rozdíly přinášejí velké průřezy vzduchovodů, nelze zařadit filtry, nelze použít u plošně rozlehlých objektů...),
teplovzdušná soustava s nuceným oběhem vzduchu (s ventilátorem) — oběh vzduchu zajišťuje ventilátor (lze zařadit řadu zařízení, která umožní docílit požadovanou kvalitu vzduchu z hlediska teploty, vlhkosti, čistoty apod. Tento trend směřuje k přechodu na klimatizační soustavy).

## Slide 10: Druhy otopných soustav teplovzdušných
3) Podle podílu čerstvého vzduchu
teplovzdušná soustava cirkulační — pro ohřev se přivádí vzduch vzduchovody pouze z vytápěné místnosti (hospodárné z hlediska energetického, ale hygienicky nevyhovující),
teplovzdušná soustava s větráním — pro ohřev se přivádí veškerý vzduch z venkovního prostředí (nehospodárné z hlediska energetického, ale hygienicky vyhovující),
teplovzdušná soustava kombinovaná — pro ohřev se přivádí směs vzduchu, která je vytvořena ze vzduchu cirkulačního a vzduchu z venkovního prostředí (méně vyhovující z hlediska energetického i hygienického).

## Slide 11: Druhy otopných soustav teplovzdušných
4) Podle rekuperace tepla — využití tepla z odváděného vzduchu pro ohřev čerstvého přiváděného vzduchu
teplovzdušná soustava bez rekuperačního zařízení
teplonosná látka, která ohřívá vzduch, pokrývá ze 100 % potřebu tepla,
teplovzdušná soustava s rekuperačním zařízením.

## Slide 12: Druhy otopných soustav teplovzdušných

## Slide 13: Druhy otopných soustav teplovzdušných
Teplovzdušné vytápění místnosti s použitím rekuperátoru
TA - teplovzdušný agregát, V - ventilátor,
R - rekuperátor,
1 - teplý vzduch do místnosti,
2 - cirkulační vzduch,
3 - čerstvý vzduch,
4 - odváděný vzduch z místnosti,
5 - odváděný vzduch mimo objekt.

## Slide 14: Použité informační zdroje:
Tajbr, V.: Vytápění pro 1. a 2.ročník učebního oboru instalatér. Praha: Sobotáles, 2003. ISBN 80-85920-96-4