## Slide 1
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace | 
Registrační číslo projektu: | CZ.1.07/1.5.00/34.0245
Číslo DUM: | VY_32_INOVACE_05_B_16
Tematická oblast: | Prvky ústředního topení
Téma: | Příslušenství otopných těles
Autor: | Ing. Václav Nepokoj
Datum vytvoření: | Listopad 2012

## Slide 2
Anotace
Materiál je určen pro obor MIEZ, předmět VYTÁPĚNÍ, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek – prezentace s názornými obrázky a schématy doplněných textem podporujícím výklad učitele.
Metodický pokyn
Materiál používá učitel při výkladu – pro větší názornost a atraktivnost výuky a zároveň jej mohou využívat žáci pro domácí přípravu na výuku.

## Slide 3
Prvky spadající do příslušenství otopných těles lze rozdělit na tři skupiny.
  Prvky pro zkompletování tělesa - jsou většinou součástí dodávky otopného tělesa a mají své odlišnosti podle druhu otopného tělesa, ale i podle výrobce. Přesto mají určité společné charakteristické znaky.
  U článkových litinových těles pravolevé vsuvky pro spojování včetně těsnění, uzavírací růžice zaslepovací nebo se závitem pro vsuvky připojovacího šroubení nebo pro odvzdušňovací ventil.
Příslušenství otopných těles

## Slide 4
  Desková tělesa jsou zkompletována od výrobce, pouze u některých lze doobjednat tepelně izolační a reflexní desky.
  Trubková tělesa dodává výrobce zkompletována, je možné doobjednat příslušenství pro kombinované vytápění elektrickou energií.
  Konvektory jsou dodávány ve složeném i v rozloženém stavu. Závisí to na typu a výrobci. Konvektory na zeď jsou převážně složené na rozdíl od otopných lavic nebo podlahových konvektorů. Rozložení spočívá v odděleném výměníku, skříně, výdechové mřížce nebo krycí desce.
Příslušenství otopných těles

## Slide 5
  Prvky k upevnění otopných těles a připojení do otopné soustavy – mají vliv na správný tepelný výkon navržený v projektu. Výrobci uvádějí doporučení provedení montáže v technické dokumentaci včetně napojení.
  Vzhledem k možnostem upevnění mají určité společné znaky.
  - konzoly dělené i kompaktní pro upevnění na zeď - stojánkové konzoly se používají pro upevnění na podlahu - navrtávací konzoly do zdi - konzoly a držáky na zazdění
Příslušenství otopných těles.

## Slide 6
  Prvky pro zajištění provozu, oprav a údržby – slouží k nastavení požadovaného průtoku v otopném tělese jeho uzavření i odvzdušnění. Současnými požadavky, které ty základní rozšiřují, jsou jednoduché, přesné odečtení průtoku navrhnuté v projektu včetně zajištění proti neoprávněné manipulaci. Uzavření tělesa na obou koncích pro jednoduchou výměnu včetně vypuštění a napuštění tělesa bez nutnosti vypouštění rozvodu. Důraz je kladen rovněž na estetický vzhled. Patří sem - regulační a uzavírací šroubení, odvzdušňovací ventily, dvojregulační kohouty, ventily, a armatury pro jednobodové napojení
Příslušenství otopných těles

## Slide 7
Kontrolní otázky.
  Jaké je základní rozdělení prvků příslušenství otopných těles?
  V jakém stavu se dodává výrobce konvektory?
  Může montáž otopných těles ovlivňovat tepelný výkon?
  Jaké jsou moderní požadavky na armatury?
Příslušenství otopných těles

## Slide 8
Stanislav Tajbr Vytápění. Praha 2003 Sobotáles ISBN 80-85920-96-4
Pokud není uvedeno jinak, je použitý materiál z vlastních zdrojů.
Použité zdroje
Notes: ko