## Slide 1
Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0565
Číslo materiálu | VY-32-INOVACE-499 Stavby v sadovnických úpravách jezírka
Název školy | Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace
Autor | Ing. Daniela Brímusová
Průřezová témata | Člověk a životní prostředí
Tematický celek | Sadovnické úpravy
Ročník | 1.
Datum tvorby | 12. 2. 2013
Datum a místo ověření | 14. 2. 2013 SAD 1. Za
Druh učebního materiálu | Prezentace
Anotace | Výklad nové látky – názornější a přehlednější vysvětlení učiva
Klíčová slova | Nepravidelné vodní stavby, geotextílie, vodní a bažinaté rostliny
Metodický pokyn | Určeno k výkladu do hodiny i pro samostudium Možnosti využití – navrhování vhodných rostlin pro jezírka
Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora. | 

## Slide 2: Stavby v sadovnických úpravách – Jezírka

## Slide 3: Jezírka a rybníčky
Přírodní vodní nádrže vhodné pro větší prostor
Podmínkou pro budování je trvalý zdroj vody
Vhodným materiálem je jezírková fólie (vodotěsná, pevná, trvanlivá, tvárná, nezávadná)

## Slide 4: Výstavba jezírka
Vytýčení nepravidelného tvaru nádrže
Položení podkladové zesílené geotextilie (na dně 0,1 m vrstva písku nebo skelná vata)
Položení kaučukové fólie (svařované). Okraje fólie zatížíme kameny
Napouštění jezírka vodou. Přívod zastavíme, když je voda 50 mm pod povrchem terénu

## Slide 5: Postup výsadby fóliového jezírka; A – vyhloubení jámy a tvarování dna a břehů jezírka, B – položení podkladní zesílené geotextilie, C – položení kaučukové fólie, D – napouštění jezírka vodou

## Slide 6
Plachtu zastřihneme tak, aby její okraje přesahovaly vlhký lem jezírka minimálně o 20 cm
Fólii zamaskujeme kameny, dlaždicemi, štěrkem nebo osadíme rostlinami
K břehu pevně připevníme kokosové rohože nebo jutové pásy s kapsami pro výsadbu rostlin
Vybudujeme vsakovací jámu (přepad) pro odtok přebytečné dešťové vody
Okraj hladké fólie zakryjeme geotextilií (snadnější přístup k vodě)
Osázíme jezírko vodními rostlinami

## Slide 8: Zóna mělké vody 10-40 cm
Puškvorec
Žabník
Šmel
Kosatec žlutý
Vachta
Pryskyřník
Šípatka
Prustka
Orobinec

## Slide 9: Pro bahnitou zónu s kolísavou hloubkou vody (do 10 cm)
Ďáblík
Blatouch
Sítina
Lobelka
Máta
Pomněnka
Vrbina
Upolín
Rdesno

## Slide 10: Vlhká zóna – stále vlhká půda
Tužebník jilmový
Kosatec sibiřský
Vrbina
Kyprej

## Slide 11: Suchá zóna (suchý břeh)
Denivka
Udatna
Čechrava
Bohyška
Okrasné trávy a dřeviny

## Slide 12: Zóna hluboké vody 70-120 cm
Lekníny – pěstované v nádobách

## Slide 13: Puškvorec Blatouch

## Slide 14: Kosatec Rákos

## Slide 15: Šípatka Orobinec

## Slide 16: Stulík

## Slide 17: Leknín

## Slide 18: Zdroje:
HURYCH, Václav. Tvorba zeleně: sadovnictví - krajinářství. 1. vyd. Mělník: Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola ve spolupráci s Grada Publishing, 2011, 303 s. ISBN 978-80-247-3605-1
MALÝ, Miroslav. Květinářství I. 1. vyd. Mělník: Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola ve spolupráci s nakl. Rebo, 2012, 391 s. ISBN 978-80-904782-7-5.