## Slide 2: Dřevoobráběcí stroje
pily
frézky
vrtačky
dlabačky
brusky

## Slide 3: Brusky
Širokopásová bruska
obrázek

## Slide 4
Širokopásová bruska
slouží: k broušení ploch masivního dřeva
k broušení dýhovaných ploch před povrchovou úpravou
k egalizaci aglomerovaných materiálů
k broušení povrchově upravených ploch NH

## Slide 5: Části stroje
Přední stůl
Horní přítlačné válečky
Posuvný válec
Variátor
Spodní válečky
Zadní stůl
Brousicí pás
Přítlačné hrany
Napínací pásovnice
Hnaná pásovnice
Elektromotor
Klínová řemenice
Zpětné záchyty

## Slide 6: Schéma stroje

## Slide 7: Parametry
Pracovní šířka 400 – 1 200 mm
Výška obrobku /max./min./ 160 – 3 mm
Šířka pásu 650 – 1 100 mm
Délka pásu 1 900 mm
Rychlost podávacího pásu 4 – 9 m/min