## Slide 2: Dřevoobráběcí stroje
pily
frézky
vrtačky
dlabačky
brusky

## Slide 3: VRTAČKY
Svislá jednovřetenová vrtačka
obrázek

## Slide 4: Svislá jednovřetenová vrtačka
slouží k vrtání válcových otvorů otáčejícím se nástrojem jedním směrem rovnoměrnou rychlostí
vrtají se montážní otvory

## Slide 5: Části stroje
Elektromotor
Pružina přítlačné patky
Vrtací vřeteno
Přítlačná patka
Stůl
Kolečko
Vedení suportu
Suport
Stavitelná zarážka
Pneumatický válec
Dílec
Opěrka
Suport pro zvedání stolu
Stojan

## Slide 6: Schéma stroje

## Slide 7: Parametry
Průměr nástroje 23 mm
Max. hloubka vrtání 80 mm
Otáčky 210 – 2 500 ot./min
Výkon 360 W
Příkon 550 W