## Slide 2: Dřevoobráběcí stroje
pily
frézky
vrtačky
dlabačky
brusky

## Slide 3: DLABAČKY
Jednovřetenová vrtací dlabačka
Obrázek

## Slide 4: Jednovřetenová vrtací dlabačka
slouží ke zhotovování podélných dlabů
k vrtání otvorů pro kolíky
nástroj se otáčí jedním směrem rovnoměrnou rychlostí

## Slide 5: Části stroje
Kolečko pro výškové seřizování suportu
Šroubové vřeteno
Suport
Stůl s příčným pohybem
Dílec
Sklíčidlo
Pohyblivé ložiskové pouzdro
Vedení
Elektromotor
Pevné ložiskové pouzdro
Klínová řemenice
Vřeteno

## Slide 6: Schéma stroje

## Slide 7: Parametry
Průměr dlabacího vrtáku 25 mm
Max. tloušťka materiálu 160 mm
Otáčky 2 800 ot./min
Výkon el.motoru 2,2 kW