## Slide 2: BOZP -KVÍZ

## Slide 3: BOZP
100 | 200 | 300 | 400
100 | 200 | 300 | 400
100 | 200 | 300 | 400

## Slide 4: Co znamená zkratka BOZP?
bezpečnost práce
bezpečnostní pravidla při práci
bezpečnost a ochrana zdraví při práci
zpět

## Slide 5: Jaké pomůcky se používají pro vrtání malých dílců na stojanové vrtačce?
žádné
upínají se do přípravku k tomu určenému
upínají se do svěráku vrtačky
zpět

## Slide 6: Kdy lze opustit pracoviště?
po vypnutí stroje
kdykoliv
po vypnutí a uvedení stroje do klidu
zpět

## Slide 7: Kde je umístěn rozevírací klín u rozřezávací pily?
za pilovým kotoučem
nad pilovým kotoučem
není na pile umístěn
zpět

## Slide 8: Kde je umístěná u tloušťkovací frézky patka proti zpětnému vrhu?
na podávací straně
za hřídelí
není ve stroji umístěná
zpět

## Slide 9: Od kolika let může učeň pracovat na strojích?
od 16
od 18
od 15 s dohledem
zpět

## Slide 10: Nástroje pro svislé spodní frézky se musí značit…
jen pro ruční posuv BG-TECH
pro ruční posuv BG-TECH a mechanický posuv MECH. POSUV
pro částečně mechanický posuv BG-FORM
zpět

## Slide 11: Broušení na strojních bruskách lze začít
kdykoliv
při napjatém brusném pásu
při napjatém brusném pásu a maximálních otáčkách
zpět

## Slide 12: Jaká je doporučená vzdálenost rozevíracího klínu od pilového kotouče?
méně než 10 mm
více než 10 mm
10 mm
zpět

## Slide 13: Kdy musí být rozevírací klín odstraněn?
neodstraňuje se
při rozřezávání desek
při řezání drážek na kotoučové pile
zpět

## Slide 14: Při srovnávání na srovnávací frézce se používá posouvací přípravek….
pro obrobky kratší 400 mm
pro obrobky kratší 600 mm
vždy
zpět

## Slide 15: Jaké ochranné prostředky jsou nutné při práci na dřevoobráběcích strojích?
chránič sluchu
chránič sluchu, brýle, zástěra, ostatní dle potřeby
nejsou potřeba
zpět