## Slide 2: SP4 - RD STUDIE v ARCHICADU
ing. arch. Vladimíra Jínová
5 - SITUACE

## Slide 3
1) K uloženému souboru "RD STUDIE - příjmení.pln" vytvoříme další soubor: (soubor - uložit jako)
"RD - SITUACE - příjmení.pln"
2) v tomto novém souboru:
změníme měřítko na 1:100 - :200
zavřeme nebo vymažeme podrobné vrstvy (okna, dveře, zařizovací předměty, zóny, vnitřní kóty,......)
zvýraznit navrhovaný objekt - šrafura střech nebo barevnou - červenou výplní zastavěné plochy
doplnit hranice pozemků + jejich čísla
upravíme velikosti písma

## Slide 4
3) NAVIGÁTOR - MAPA ZOBRAZENÍ - STUDIE - výkres "SITUACE 1:250 - 1:1000" - uložit do VÝKRESOVÉ SLOŽKY na formát A3 nebo A4 (jednotný - ve kterém zpracovávám svoji studii)

## Slide 5: 4) V tomto souboru ponechat pouze tento jediný výkres s příslušnou šablonou - ostatní vymazat 5) ULOŽIT 6) K hlavnímu souboru "RD STUDIE - příjmení" připojit vytvořený výkres situace a umístit jej na 1. pozici = č. 1

## Slide 6: SEZNAM VÝKRESŮ na formátu A4 nebo A3: SITUACE - UMÍSTĚNÍ NA POZEMKU 1: 250 - 1:1000 PŮDORYS PŘÍZEMÍ 1:100 PŮDORYS PODKROVÍ 1:100 ŘEZ 1:100 BAREVNÉ POHLEDY 1:100 BAREVNÁ PERSPEKTIVA - VIZUALIZACE nebo ZÁKRES DO FOTO EVENTUELNĚ INTERIÉROVÁ PERSPEKTIVA

## Slide 7
MALÁ ŠKOLNÍ TABULKA:
RD do 150 m2 zastavěné plochy = OHLÁŠENÍ
RD nad 150 m2 = STAVEBNÍ POVOLENÍ

## Slide 8: Děkuji za pozornost