## Slide 2: SP4 - RD PROVÁDĚCÍ v ARCHICADU
ing. arch. Vladimíra Jínová
12 - kontrolní tisk
a kompletace

## Slide 3: KONTROLNÍ TISK na A4: Jelikož vlastní zobrazení na monitoru počítače může být velmi matoucí - co se týče měřítka, velikosti písma, tlouštky čar,.... neboť přiblížením a oddálením kresby se pohled na výkres velmi mění, doporučuji před konečným uložením všech výkresů do PDF provést KONTROLNÍ TISK UKÁZEK Z NĚKOLIKA VÝKRESŮ V POŽADOVANÉM MĚŘÍTKU

## Slide 4
1) např. na formát A4 (dle možností mé vlastní tiskárny) vložím ukázku půdorysu, řezu, ... v měřítku, jakém budu tisknout do prováděcí dokumentace:

## Slide 5: 2) VYTISKNU - jasnost čar a celého tisku též závisí nepatrně na druhu a nastavení tiskárny 3) POSOUDÍM 4) popř. upravím nastavení per a velikosti písma jednotlivých textů 5) teprve uspokojivý výsledek uložím jako PDF - formáty o různých velikostech - A4, A3, A2, A1, ale mohu mít nastaveny i formáty atypické - např. 3x A4 vedle sebe

## Slide 6: 6) STAVEBNÍ VÝKRESY skládáme "harmonikově" s tabulkou nahoru na formát - velikost A4 = 210 x 297 mm nejprve ve směru vodorovném, pak přehneme dozadu horní část výkresu

## Slide 7: Děkuji za pozornost ....