## Slide 1: Nátěrové hmoty VY_32_INOVACE_28_574
1
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
Projekt MŠMT | EU peníze středním školám
Název projektu školy | ICT do života školy
Registrační číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0771
Šablona | III/2
Sada | 28
Anotace | Vyučovací hodina o nátěrových hmotách
Klíčová slova | Transparentní, pigmentové, polární, filmotvorná složka, plnidla, nastavovadla, tužidla
Předmět | Materiály
Autor, spoluautor | Dipl. Ing. Miloš Václav NOVÁK
Jazyk | Čeština
Druh učebního materiálu | Výklad
Potřebné pomůcky | PC, dataprojektor
Druh interaktivity | Výklad pomocí prezentace
Stupeň a typ vzdělávání | Střední škola
Cílová skupina | 3. ročník oboru TRUHLÁŘ, TESAŘ
Speciální vzdělávací potřeby | ne
Zdroje | Seznam viz poslední strana

## Slide 2
Jsou to materiály, které se v kapalném, polotuhém (pastovitém) nebo tuhém (práškovém) stavu nanášejí na předmět, kde vytvářejí souvislou vrstvu, zvanou film. Nátěr má funkci estetickou a ochrannou.
Nátěrovou hmotu tvoří složky neprchavé a prchavé nebo též filmotvorné, barvící a rozpouštěcí.
A. Filmotvorné složky
Tvoří podstatnou část nátěrového filmu. Jejich úkolem je spojovat ostatní složky. Umožňují jim dostačující přilnavost k podkladu a zajistit tuhému filmu soudržnost, pružnost a odolnost proti mechanickému poškození. Jsou to tyto látky:
2
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
NÁTĚROVÉ HMOTY
(dále NH)
SLOŽKY NH

## Slide 3
1. Oleje vysychavé a nevysychavé
2. Pryskyřice přírodní a syntetické
- Recentní (rostlinné, živočišné)
Kalafuna
Šelak je produkt látkové výměny hmyzu červce lakového
Fosilní pryskyřice jsou zastoupeny hlavně surovinami, které nesou společný název kopály a jantarem.
Kopály jsou nerosty, které se těží ze země
Jantar je surovina z mořských zdrojů
Používá se k výrobě značné množství plastických hmot (viz.3.ročnk – Plasty)
3
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
PŘÍRODNÍ
SYNTETICKÉ

## Slide 4
3. Deriváty celulózy
4. Deriváty kaučuku
5. Zvláčňovadla
6. Sušidla(sikativy), urychlovače
7. Tužidla
8. Plniva
4
4
4
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje

## Slide 5
Jsou organické kapaliny, které rozpouštějí látky nerozpustné ve vodě. Důležité pro technologii
nanášení HN
Polární (obsahují v chemické vazbě KYSLÍK)
Nepolární (patří sem uhlovodíky např. benzín)
Slabě polární (aromatické uhlovodíky např. benzen, toluen)
Patří k neprchavým složkám, dělí se na:
barviva - barevné látky, rozpustné v pojivech
pigmenty - barevné prášky …………………
5
5
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
B. ROZPOUŠTĚDLA
DĚLÍME NA:
C. BARVÍCÍ SLOŽKY

## Slide 6
Klasifikace nátěrových hmot
Rozdělení nátěrových hmot podle filmotvorných složek:
asfaltové- A
Olejové – O
Celulózové – C
Polyesterové – B (bezrozpouštědlové)
Kyselinou tvrditelné – S (syntetické)
Polyuretanové – U
Etanolové – L (lihové)
Vodou ředitelné – V, atd.
Rozdělení nátěrových hmot podle průhlednosti:
Transparentní: (laky nezakrývající strukturu dřeva)
- Plniče pórů, laky
b) Pigmentové hmoty: (zakrývající strukturu dřeva)
- Tmely, barvy, emaily.
6
6
6
6
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
NÁTĚROVÉ HMOTY NEJSOU BARVY!!!

## Slide 7
podle způsobu nanášení:
Štětcové, stříkací, polévací, navalovací, máčecí
podle způsobu vytváření lakového filmu
Vytvrzují chemickým pochodem (dvousložkové) nebo fyzikálně (odpařením rozpouštědel)
podle funkčního určení
Napouštěcí, základní, vyrovnávací nátěr, podkladové, vrchní
podle prostředí, pro jaké je nátěr určen
Vnitřní, venkovní, do vlhka a do vody, odolné proti chemikáliím
7
7
7
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje

## Slide 8
Vlastnosti nátěrových hmot
Posuzují se vlastnosti:
Technologické – důležité pro skladování a zpracovávání, posuzují se v mokrém stavu
Užitné – posuzují se vlastnosti již hotových nátěrových filmů
Technologické vlastnosti nátěrových hmot
- životnost - přilnavost nátěrového filmu
konzistence - brousitelnost, leštitelnost filmu
obsah netěkavých složek - krycí schopnost
doba sušení (vytvrzování)
vlastnosti při nanášení
b) Užité vlastnosti nátěrových hmot:
odolnost nátěrového filmu vůči střídání teplot
odolnosti proti úderům , odolnost proti oděru a proti chemikáliím
barva, světlostálost, lesk, tvrdost
8
8
8
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje

## Slide 9
9
9
9
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
OTÁZKY K OPAKOVÁNÍ
Co jsou to nátěrové hmoty, čím jsou tvořeny a do jaké skupiny MTR patří?
Podle čeho NH můžeme rozdělit?
Jaké vlastnosti NH se sledují a které z nich můžeš přímo ovlivnit?
Jaké NH jsi již použil v praxi ve svém oboru?
Proč je znalost tohoto učiva pro tebe důležitá?

## Slide 10
Ing.KŘUPALOVÁ, Zdeňka. Nauka o materiálech pro 1. a 2. ročník SOU učebního oboru truhlář. Praha 1, Mostecká 9: SOBOTÁLES, 1999, ISBN 80-85920-57-3.
10
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje