## Slide 1: STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
Projekt MŠMT | EU peníze středním školám
Název projektu školy | ICT do života školy
Registrační číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0771
Šablona | III/2
Sada | 31
Anotace | Charakteristika a výpočet délky pružiny, rozdělení pružin podle použití
Klíčová slova | Tuhost pružiny, šroubovité a talířovité pružiny, svazky pružnic, tažné, tlačné a zkrutné pružiny
Předmět | Odborný výcvik
Autor, spoluautor | Zdeněk Říha
Jazyk | Čeština
Druh učebního materiálu | Prezentace
Potřebné pomůcky | PC, data projektor
Druh interaktivity | Výklad pomocí prezentace
Stupeň a typ vzdělávání | Střední škola
Cílová skupina | 1. ročník, žáci 15 - 16 let, 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel
Speciální vzdělávací potřeby | Ne
Zdroje | Seznam viz poslední strana
Pružiny
1
VY_32_INOVACE_31_624

## Slide 2: STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
PRUŽINY

## Slide 3: STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
3
Laicky nazývaná též pero je zařízení využívané k zachycení a akumulaci sil, tlumení rázů a chvění.
Obvyklé chování pružiny je takové, že pružina působí silou úměrnou velikosti její výchylky z klidové polohy
a ve směru proti této výchylce.
V případě přímé úměrnosti síly a výchylky lze matematicky takové chování vyjádřit následovně:
F = - k . x
F je síla pružiny, k je koeficient tuhosti,
x představuje výchylku pružiny z klidového stavu.
Pružina

## Slide 4: STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
4
Charakteristika pružin

## Slide 5: STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
Výpočty pružin
Výpočet délky drátu pro výrobu pružiny:
L = . n
L = délka drátu [mm], n = počet závitů pružiny
Příklad: vypočítejte délku drátu pro pružinu, když
vnější ø pružiny D1 = 36 mm, ø drátu = 6 mm
počet závitů pružiny = 9
L = . n = 3,14 . 30 . 9 = 847,8 mm
D = vnitřní ø pružiny [mm]
= střední ø pružiny [mm]
D1 = vnější ø pružiny [mm]
= D1 - d

## Slide 6: STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
6
Úkolem pružin je:
- shromáždit v sobě energii, kterou v určité době opět
vydají
- tlumit nárazy a otřesy (např. u motorových vozidel)
- udržovat rovnováhu některých strojních celků
a napomáhat jejich snazšímu ovládání
- zajišťovat stálou přítlačnou sílu nebo zpětný pohyb

## Slide 7: STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
7
Rozdělení pružin
podle tvaru podle způsobu práce
šroubovité
talířové tlačné
svazky pružnic
tažné
zkrutné

## Slide 8: STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
8
Rozdělení pružin podle tvaru
listové pružiny (svazky pružnic)
  talířové pružiny
  šroubovité pružiny

## Slide 9: STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
9
Rozdělení pružin podle způsobu práce (namáhání)
Tlačné pružiny mohou mít válcový nebo kuželový profil s kruhovým nebo obdélníkovým průřezem. Mají mezi pružinovými závity velkou vůli, aby se mohla délka pružiny při zatížení zmenšit.
Tažné pružiny mají válcový tvar s kruhový průřezem a mezi pružinovými závity je minimální vzdálenost, aby se mohla délka pružiny prodloužit.
Zkrutné vinuté pružiny se nejčastěji používají jako přítlak aretační západky blokující zpětný chod (např. ruční brzdy automobilu).

## Slide 10: STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
10
Šroubovité pružiny
a, b, c, d, e,
a, válcová tlačná s kruhovým průřezem drátu
b, válcová tažná s kruhovým průřezem drátu
c, kuželová tlačná s kruhovým průřezem drátu
d, kuželová tlačná s obdélníkovým průřezem
e, válcová zkrutná

## Slide 11: STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
11
Pryžové pružiny
Používají se k tlumení chvění nebo jako pružné spojky.
anglicky silentblock = tlumič, silent = tichý

## Slide 12: STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
12
Ruční výroba pružin
Ruční navíjení pružiny
ve svěráku.
Navíjení pružiny na
vrtačce.
Navíjení pružiny
na soustruhu.

## Slide 13: STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
13
Kontrolní otázky
1, K čemu slouží pružiny?
2, Podle jakých hledisek se pružiny rozdělují?
3, Jaké hodnoty definují pružinu?
4, Jaký je rozdíl v hustotě vinutí závitů tlačné a tažné
pružiny?
5, Kde se používají listové pružiny ?
6, Jak se konstrukčně liší pružnice od vinutých pružin?

## Slide 14: STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
14
Použitá literatura
Fialová Ing. Dana, Gradek Ing. Vladislav, Zámečnické práce a údržba –Technologie 2. díl
učebnice pro SOU, Praha, Parta 2006, ISBN 978-80-7320-105-0
použité obrázky: snímek č. 5, str. 33, obr., 59, snímek č. 8, str. 32 , obr. 59b, snímek č. 10,
str. 31, obr. 58a, snímek č. 12, str. 33, obr., 60, str. 34 , obr. 61 a 62
Dillinger Josef Ing. a kol., Moderní strojírenství pro školu i praxi, nakladatelství Europa Sobotáles, 2007, ISBN 978-80-86706-19-1,
použité obrázky: snímek č. 4, str. 396, obr., 2, snímek č. 8, str. 397, obr. 3, str. 396, obr. 4, snímek č. 9, str. 396 , obr. 4, str. 397, obr. 11, snímek č. 4, str. 397, obr., 6